## Slide 1: AUIR32xx ゲートドライバファミリ
カスタマコネクタ
2018年6月

## Slide 2: AUIR324Xゲートドライバ 超低消費電流を実現するアイドルモードが特長
ハイブリッド化が進む中、バッテリなどの負荷をオフにする12Vおよび24V電源用の新世代ゲートドライバは、安全上重要な負荷
背景
12V/24V電源の高電流アプリケーション向けの最高クラスのゲートドライバ
インフィニオンのAUIR32xxゲートドライバファミリは、1mΩ未満の伝導抵抗が要求される高電流(> 40 A)負荷スイッチング用のソリューションを提供ます。
AUIR3241SおよびAUIR3242Sは、キーオフ負荷に対応するためきわめて低いオンステート動作電流が求められるアプリケーションに最適です。
製品説明

## Slide 3: AUIR32XXファミリの主要アプリケーションは バッテリ/セーフティスイッチ
例: 48V/12V DCDC コンバータ
12V逆バッテリー保護が必要
例: デュアルバッテリスイッチ12V/24V
セーフティスイッチ
Back to Backスイッチ
AUIR32XX
AUIR32XX

## Slide 4: AUIR32xx ゲートドライバファミリの主な特長と利点
アイドルモード
(<50µA 自己消費電流)
集積ダイオードを搭載したブーストコンバータ
「back to back」およびQダイオードアプリケーションに対応
診断機能付き低電圧ロックアウト機能
接地保護なし
周波数でゲート電流モニタ
NTCによる加熱保護
LV124 コールドクランキング規格に対応
主な特長
主な利点
価値
デモボードを使用して短期間で設計が可能
低リーク電流
小型フットプリント
(8ピンパッケージ)
アイドルモードでの超低消費電流
広い動作電圧範囲 3-36V

## Slide 5: 電源接続用リレー置き換えドライバの比較
DSO8
DSO8
DSO8
DSO8
 | 機能 | AUIR3200S | AUIR3240S | AUIR3241S | AUIR3242S
 | パッケージ | SOIC8N | SOIC8N | SOIC8N | SOIC8N
 | チャンネル | 1 | 1 | 1 | 1
 | ハイサイド/ローサイド | ハイサイド | ハイサイド | ハイサイド | ハイサイド
 | 入力 | アクティブハイ | アクティブロー | アクティブハイ | アクティブロー
 | ゲート電圧の供給とタイプ | ブートストラップ&チャージポンプ | ダイオードを使用した昇圧コンバータ | ダイオードを使用した昇圧コンバータ | ダイオードを使用した昇圧コンバータ
 | PWM能力 | はい | なし | なし | なし
 | フローティング・チャネル | なし | なし | なし | なし
 | ゲート電流 | ±0.3a | ±0.3a | ±0.35a | ±0.3a
 | 動作電圧(VS-MAX)S-MAX | 6 36V | 4 36V | 3 36V | 3 36V
 | オンステート自己消費 | 15mA | <50μA(アイドル・モード) | <50μA(アイドル・モード) | <50μA(アイドル・モード)
 | ターゲットMOSFET | 論理MOSFET | 標準MOSFET | 標準MOSFET | 標準MOSFET
保護 | VDSによるプログラマブル短絡(過電流)保護 | はい | なし | なし | なし
 | NTC/PTCインターフェイスを介したプログラマブル温度保護 | はい | はい | なし | なし
 | シャント・インターフェースを介した電流保護 | なし | なし | なし | なし
 | 逆バッテリ保護 | はい(MOSFETをオンにします) | なし | なし | なし
 | ESD保護 | はい | はい | はい | はい
 | 低電圧ロックアウト保護 | はい | はい | はい | はい
診断 | 接地保護不要 | はい | なし | はい | はい
 | 出力電圧監視 | なし | なし | なし | なし
 | VDSがHigh時のマイコンのウェイクアップ・モード | なし | なし | なし | なし
 | ゲート電流監視 | なし | 周波数 | 周波数 | 周波数
 | アプリケーション | モータ制御/高出力負荷、Qダイオード | Qダイオード、高電力負荷 | Qダイオード、Back-to-back、DC/DC、高電力負荷 | Qダイオード、Back-to-back、DC/DC、高電力負荷

## Slide 6: 考察を促すための質問
重要項目のまとめ
アイドルモード時の超低消費電流
LV124コール独ランキング規格に準拠
“back to back”アーキテクチャに対応
接地保護不要
FAQs
並列駆動できるMOSFETは何個までですか？ 必要とするスイッチ数によって8個から12個まで
ドライバは48Vで使用できますか? 通常は使用できませんが、検討しています。
バッテリ電圧はどれほど低くなりますか？ 外部部品によりますが、通常は3Vから3.5Vです。
顧客への質問
  お客様が駆動されようとする負荷は、どのようなものですか？ 例：バッテリー、PTC, ステアリング?
  バッテリの電圧範囲は？ 例：3V～24V
  ターゲット電力消費量を教えてください
  エンドアプリケーションを教えてください ハイブリッド、マイクロハイブリッド、AD(AS)?

## Slide 7: オーダー情報
OPN 発注可能な部品番号 | SP番号 注文コード | MDQ/MQQ/ MOQ* | Register-able | パッケージ | DC/MPP (100個単位でのEUR） | DC/MPP (100個単位でのUSD）
AUIR3200S | SP001513364 | 15000/1500/2500 | Yes | SOIC-8 | 71.61 | 85.93
AUIR3240S | SP001515326 | 15000/1500/2500 | Yes | SOIC-8 | 89.60 | 107.52
AUIR3241S | SP001512946 | 15000/1500/2500 | Yes | SOIC-8 | 90.56 | 108.67
AUIR3242S | SP001783486 | 15000/1500/2500 | Yes | SOIC-8 | 90.56 | 108.67
*MDQ: 最小設計数量
MQQ: 最小見積もり数量 MOQ: 最小発注数量

## Slide 8: サポート 製品ファミリー名
  製品概要
  セレクションガイド
  アプリケーションガイド
  プレゼンテーション資料
  プレスリリース, 広告
  販促資料および
  パンフレット
  技術資料
  評価ボード
  Videos
  アプリケーションノート
  技術記事
  シミュレーションモデル
  データシート、 MCDSファイル
  PCB 設計データ
  評価ボード
  デモボード
  リファレンスボード
  技術ビデオ
  製品情報ビデオ
  製品ページへのリンク
  ボードページへのリンク
ビデオ /
販促セミナー

## Slide 9: MyInfineon

## Slide 10: サポート オンラインツール＆サービス
3
4
1
1
3
4
2
2
  ツール
  パラメータ検索
  製品検索
  サポート
  ニュースレター
  購入に関して